Группа компаний «АЛЮТЕХ»:

инвестиции в качество европейского уровня

Чуть замедлив свое развитие во время кризиса, производство роллетных систем сегодня опять набирает обороты. Но вот парадокс: несмотря на то что в странах СНГ регулярно появляются инновационные, улучшенные материалы и технологии, вводятся новые нормы, соответствующие духу времени, ужесточаются стандарты качества продукции, зачастую роллеты, даже изготовленные по проверенным методикам, из качественного сырья, не оправдывают надежд потребителя. В чем причина? По всей видимости, в том, что далеко не каждый производитель утруждает себя испытаниями свойств готовых роллетных систем. Кто-то банально не имеет на это средств, а кто-то не считает подобные испытания необходимостью. Результат один: рынок пополняется некачественной и даже небезопасной продукцией.

Впрочем, подобная ситуация способствует развитию тех компаний, которые, заботясь о своем потребителе, вкладывают в проведение многочисленных проверок и время, и финансы. К примеру, еще в 2009 году Группа компаний «АЛЮТЕХ», лидер по производству роллетных систем в странах СНГ, приобрела специальный стенд для испытаний роллет на ветровые нагрузки.

Универсальный ветровой стенд KS PC предназначен для проверки роллетных систем, а также фасадных конструкций, оконных и дверных блоков не только на ветровые нагрузки, но и на воздухо- и водопроницаемость. Стенд состоит из монтажной плиты, модуля силового оборудования и пульта оператора с компьютером. Габаритные размеры плиты 6×4 м, то есть оборудование позволяет тестировать образцы общей площадью до 24 м²! Процесс выглядит следующим образом. Роллету монтируют так, чтобы она служила одной стеной герметичной камеры. Затем в этой камере с помощью воздушного компрессора создается разреженная атмосфера либо, наоборот, избыточное давление. В воздушной камере можно также смонтировать форсунки для проведения испытаний на водопроницаемость. Соответствующее программное обеспечение дает оператору возможность регулировать величину испытательных нагрузок на изделие, а также регистрировать «поведение» роллеты во время и после эксперимента. Максимальное давление, которое может быть создано в камере, составляет ±6000 Па. При этом стенд позволяет выставлять степень нагрузки с точностью до 1 Па. Уровень давления выбирают исходя из того, к какому классу сопротивляемости ветру принадлежит данный профиль. После окончания эксперимента изделие должно остаться конструктивно целостным, без деформаций и в рабочем состоянии.

В Западной Европе подобные испытания являются обязательной процедурой. По результатам этих испытаний продукция маркируется знаком качества СЕ и только затем поставляется на рынок. Там уже не первый год существует специальный стандарт EN 13659:2004, который был разработан техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации, – ТС 33 «Двери, ворота, окна, перегородки, строительные конструкции и навесные фасады». Этот стандарт унифицирует производственные требования и требования безопасности именно для роллетных систем. На сегодняшний день EN 13659:2004 принят всеми странами, входящими в Евросоюз.

Стандарт EN 13659:2004 предусматривает шесть классов роллет: каждый предназначен для использования строго в своей ветровой зоне, характеризующейся определенной величиной ветровой нагрузки.  Например, роллеты 5-го класса ветрового сопротивления устойчивы к давлению в 400 Па и скорости ветра 25,9 м/с. Роллета 2-го класса просто не выдержит такого испытания: порывом ветра ее элементы может вырвать из направляющих.

В России и Беларуси специального стандарта для роллетных систем не существует. В странах СНГ действует универсальный документ – СНиП 2.01.07-85. В нем изложены требования по нагрузкам и воздействиям, многие из которых являются требованиями безопасности для различных конструкций заполнений оконных и дверных проемов. Методический подход к испытаниям роллетных систем на сопротивление ветровой нагрузке и в Европе, и в СНГ один. И критерий безопасности тот же: конструкция должна выдержать нормативные нагрузки и сохранить при этом целостность и работоспособность. Разница лишь в классификации и номиналах испытательных нагрузок. Так, согласно СНиП 2.01.07-85 выделяется семь ветровых зон, характеризующихся своими температурами, силой ветра и т.д. Для каждой из них устанавливаются свои собственные величины испытательного давления.

Учитывая, что многие города СНГ относятся к 3, 4 а то и к 5-й (например, Приморье) ветровым зонам, то есть находятся на территории, где ветровые нагрузки весьма существенны, проведение подобных испытаний становится особенно актуальным для компаний, поставляющих свою продукцию в страны СНГ.

А чем потребители стран СНГ хуже западноевропейских? Они также достойны приобретать гарантированно качественный продукт. Именно поэтому появление универсального стенда KS PC для испытаний на ветровые нагрузки у производителя роллетных систем можно только приветствовать.

Проведение испытаний на стенде KS PC строго по методике, изложенной в европейских нормативных документах, позволяет роллетным системам «АЛЮТЕХ» получать сертификаты европейского образца. Это свидетельствуют о том, что продукт оправдывает заявленные характеристики на 100%, гарантированно безопасен в использовании и надежен.