ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ – ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ НАШ

Секционные ворота уже давно стали неотъемлемым атрибутом современного дома. Это не удивительно, ведь они позволяют без лишних хлопот справиться с задачей сохранности автомобиля. И не только! Представьте, как комфортно в дождливую погоду открывать или закрывать ворота одним нажатием кнопки пульта, не выходя из авто. А если выпал снег? Всегда ли есть время для расчистки сугробов? С секционными воротами эти вопросы отпадают автоматически. Во-первых, изготовленные из прочных сэндвич-панелей, секционные ворота надежно защищают гараж, во-вторых, они двигаются вертикально и в открытом состоянии располагаются под потолком, не занимая места перед гаражом, в-третьих, благодаря современной автоматике управлять воротами можно не выходя из автомобиля. Надежность и долговечность секционных ворот зависит от многих факторов, одним из которых является правильный монтаж. За информацией об особенностях монтажа секционных ворот мы обратились к экспертам в области производства секционных ворот – специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ».

О том, как определить качество монтажа, на что стоит обратить внимание при подготовке проема и о многих других нюансах, которые следует учитывать при монтаже ворот, мы спросили у руководителя монтажного участка компании «АЛЮТЕХ» Виктора Петровича ГНЕТА.

– Виктор Петрович, как известно, правильная установка ворот начинается с правильных замеров. На какие параметры нужно обращать внимание при их проведении?

– При проведении замеров специалист, прежде всего, обращает внимание на высоту и ширину проема. Эти показатели определяют размеры будущих ворот. Причем ширину и высоту измеряют в нескольких точках, чтобы исключить криволинейность проема. За основу всегда берут максимальные показатели, так как ворота монтируются изнутри помещения и основная задача – обеспечить их теплоизоляцию.  При оценке проема также нельзя упустить из вида расстояние от края проема до боковых стен. Минимально оно должно составлять 130–140 мм. При этом важно, чтобы плоскости, на которые будут крепиться секционные ворота, были выполнены правильно (параллельно). Еще одна значимая величина – высота перемычки (или притолоки), т.е. расстояние от края проема до потолка. Высота перемычки определяет тип монтажа ворот, который, в свою очередь, влияет на стоимость изделия. Идеальный вариант, когда высота притолоки составляет не менее 210 мм для гаражных ворот с электроприводом и 410–530мм (в зависимости от высоты проема) – для промышленных ворот. Такие параметры позволяют установить ворота стандартным, самым проверенным и надежным способом. Если высота перемычки имеет иные размеры, могут быть предусмотрены другие типы монтажа.

– А что такое тип монтажа и сколько типов монтажа ворот существует?

– Тип монтажа секционных ворот – это способ расположения направляющих треков и торсионного вала ворот при определенных параметрах, а также характеристиках помещения и проема, на который устанавливаются секционные ворота. Каждый проем, по сути, индивидуален: наклонная крыша, высокая перемычка или, напротив, ее полное отсутствие, коммуникации под потолком и т.п. За 15-летнюю историю производства и монтажа ворот в компании «АЛЮТЕХ» накоплен огромный опыт, и сегодня мы готовы предложить три типа монтажа гаражных и десять типов монтажа промышленных ворот. Таким образом, ворота «АЛЮТЕХ» можно установить на любой проем, независимо от его параметров. Главное – правильно подготовить проем!

Стандартный монтаж

Типы монтажа для помещений с высокими потолками

| Высокий монтаж с верхним расположением вала | Высокий монтаж с нижним расположением вала | Вертикальный монтаж с верхним расположением вала | Вертикальный монтаж с нижним расположением вала |
| --- | --- | --- | --- |

Наклонные типы монтажа – идеальное решение, если крыша выполнена под углом:

| Наклонный монтаж | Наклонный низкий монтаж | Наклонный высокий монтаж с верхним расположением вала | Наклонный высокий монтаж с нижним расположением вала |
| --- | --- | --- | --- |

При невысокой перемычке подойдет низкий тип монтажа или ворота с пружинами растяжения:

| Низкий монтаж | Гаражные ворота с пружинами растяжения |
| --- | --- |

– Получается, что подготовка проема для монтажа ворот – очень ответственный момент. Кто должен заниматься этим?

– Подготовку проема выполняет заказчик. Специалисты нашей компании заинтересованы в том, чтобы работа на этом этапе была выполнена максимально качественно. Ведь не зря говорят: «Хорошее начало – половина дела». Последствия плохо подготовленных проемов достаточно серьезны, поэтому специалисты нашей компании регулярно отвечают на вопросы пользователей и дают рекомендации по подготовке проемов (эта информация находится в свободном доступе на наших сайтах www.minsk.alutech.by, www.alutech-group.com, а также на специализированном сайте www.vorotacenter.ru). Обращаю ваше внимание, что подготовлены должны быть не только проемы, но и пол в гараже или хотя бы та его часть, на которую будут опускаться ворота и которую воротная автоматика будет воспринимать как пол. Пол так же, как и стены, должен быть ровным, чтобы исключить появление щелей и сохранить герметичность.

В месте установки ворот все работы, связанные с подготовкой пола, должны быть завершены: залит последний слой бетонной стяжки, выложен хотя бы один ряд облицовочной плитки и т.д.

– Виктор Петрович, можно ли по внешним признакам определить, что монтаж ворот выполнен качественно?

– Конечно! И профессионал видит это невооруженным глазом! Всем остальным расскажу, на что стоит обратить внимание. Снаружи гаража при закрытых воротах нужно проверить прилегание уплотнителя к изделию по всему периметру ворот. Уплотнитель герметизирует проем, исключая сквозняки и теплопотери. Затем смотрим, хорошо ли прижимается резиновый уплотнитель к полу гаража. Щелей ни в коем случае быть не должно! Переходим ко внутренней части ворот (вид изнутри гаража). И снова внимание – щели! В месте примыкания направляющих к стене не должно быть отверстий. Выключив свет, это можно легко проверить по наличию подсветов. Монтажники-профессионалы так и поступают перед сдачей объекта заказчику. Если из-за неровности стены щели все-таки возникают, их заделывают пеной. Сверху она закрывается силиконом или закрашивается, так как под воздействием солнечных лучей пенная основа разрушается.

Правильно смонтированные ворота отличаются свободным ходом. Ход ворот обеспечивают балансировочные пружины – основной рабочий элемент ворот – и боковые ролики. Если на расстоянии метра от земли ворота «застывают» – не поднимаются вверх и не опускаются вниз, значит, пружины компенсируют вес ворот, т.е. отбалансированы правильно. В этом случае необходимо лишь небольшое усилие, чтобы привести ворота в движение вручную. Кроме того, пружины должны немного провисать, что обеспечивает их минимальный износ и минимальное воздействие на окрашенную поверхность. Обязательно нужно проверить ход роликов. Ролик должен свободно вращаться, проворачиваться без усилий. Однако он не должен иметь и слишком большого хода, потому что эта небольшая деталь обеспечивает примыкание полотна ворот к переднему уплотнителю.

Если секционные ворота открываются с усилием или, напротив, слишком легко, значит, пружины отбалансированы неправильно.

– Виктор Петрович, известно, что одно из основных преимуществ секционных ворот – теплофизические свойства. Какие дополнительные меры можно предпринять при монтаже ворот для повышения их теплоизоляции?

– Я могу отвечать только за ворота «АЛЮТЕХ», в которых теплоизоляционные свойства заложены уже в самой конструкции. Полотно ворот состоит из нескольких секций, подвижно соединенных между собой с помощью стальных петель. Каждая секция – это трехслойная сэндвич-панель: стальные стенки и пенополиуретан между ними. Именно толщина сэндвич-панелей играет основную роль в обеспечении теплоизоляционных свойств и ударной стойкости ворот. Секционные ворота производства ГК «АЛЮТЕХ» могут похвастаться весьма внушительной толщиной панелей – 45 мм. Это одна из самых толстых и, следовательно, прочных панелей, представленных на нашем рынке. Кроме того, каждая панель секционных ворот «АЛЮТЕХ» снабжена полимерным EPDM-уплотнителем, сохраняющим высокую механическую прочность и эластичность при низких температурах, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию ворот. Задача монтажной бригады – сохранить конструктив изделия при установке.

Коэффициент сопротивления текплопередаче секционных ворот «АЛЮТЕХ» составляет более 1,00 м2С°/Вт, что сопоставимо с кирпичной стеной толщиной 60 см.

– Часто секционные ворота снабжаются электродвигателем. Когда лучше устанавливать автоматику – до или после монтажа ворот?

– Об установке автоматического привода лучше позаботиться сразу – это позволит сэкономить время и деньги заказчика в будущем. К тому же все удобства, комфорт и преимущества эксплуатации секционных ворот можно почувствовать только при использовании автоматического пульта управления. Автоматика позволяет плавно опускать и поднимать полотно ворот, эксплуатировать их в щадящем режиме – без рывков и толчков. Кроме того, привод для ворот обеспечивает защиту от поддомкричивания – противовзломность секционных ворот. А это, согласитесь, одна из основных задач защитных конструкций.

– Как часто нужно проводить ТО и сервисное обслуживание секционных ворот? Что нужно знать об особых условиях их эксплуатации?

– ТО следует проводить не реже одного раза в год. Ведь в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-либо конструктивные изменения, например, здание гаража может дать усадку. Ворота могут работать без сбоев, но при этом может быть запущен механизм износа и поломку лучше предупредить путем замены изнашиваемого элемента. Правильно установить дефекты может только подготовленный специалист. Нужно помнить, что ворота – это сложное техническое изделие, которое, как и ваш автомобиль, нуждается, в ежегодном техническом обслуживании.

Пример особых условий – высокая влажность. В коттеджах, как правило, редко используют ворота с антикоррозийным покрытием основных элементов. Но для промышленных помещений и автомоек – эта опция особенно важна. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает применение в воротах «АЛЮТЕХ» окрашенных боковых накладок, а также метизов и петель из нержавеющей стали.

– Какова, на ваш взгляд, заслуга монтажника в долговечности использования секционных ворот?

– Огромна! Конструкция ворот действительно отработана за годы собственного производства и фактически доведена до совершенства. Но даже совершенную конструкцию может испортить неправильный монтаж. На счету каждой монтажной бригады «АЛЮТЕХ» – опыт установки сотен ворот. Профессиональные монтажники четко представляет назначение всех конструктивных элементов изделия. Ведь конструкторы ГК «АЛЮТЕХ» постоянно проводят обучение монтажников, рассказывая и показывая новинки и изменения в конструкции.

– Виктор Петрович, и напоследок ваши пожелания заказчикам?

– Помнить, что надежность, долговечность и, главное, безопасность эксплуатации секционных ворот – всегда сумма двух слагаемых: качественного продукта и качественного монтажа. Такое сочетание достигается за счет узкой специализации компании и опыта ее присутствия на рынке. Поэтому обращайте внимание не только на предложение, но и на гарантийное и послегарантийное обслуживание ворот. Комплексное предложение компании «АЛЮТЕХ» и сопровождение проданного продукта в течение срока эксплуатации сделает жизнь заказчика проще и комфортнее.